## Slide 1: ROs2
저어어어어엉말 간단하게 정리

## Slide 2: ROS2
오픈소스 로봇 소프트웨어 프레임워크.
ROS1의 단점을 보완 (보안성, 실시간성, 멀티 플랫폼 지원).
DDS(데이터 분산 서비스)를 기반으로 한 통신 방식 사용.
산업용 로봇, 자율주행, 드론 등 다양한 분야에서 활용 가능

## Slide 3: 주요 구성요소
구성요소 | 설명
Node | 작업 단위 프로세스. 각 노드는 특정 기능 수행 (ex. 센서 제어, 이미지 처리 등).
Topic | 발행/구독(Pub/Sub) 통신 방식. 노드 간 메시지 전달에 사용됨.
Service | 요청/응답 방식 통신. 클라이언트-서버 구조로 특정 기능 요청 시 사용.
Action | 시간이 오래 걸리는 작업을 위한 통신 방식. 피드백, 취소 등 지원.
Parameter | 노드의 설정 값을 정의 및 수정 가능. 런타임 중 동적 조정도 가능.
Launch file | 여러 노드를 동시에 실행시키는 스크립트 (XML, Python 등으로 작성).

## Slide 4: ROS1 VS ROS2
항목 | ROS1 | ROS2
통신 | 자체 구현 | DDS 기반
플랫폼 지원 | Linux 중심 | Linux, Windows, macOS
보안 | 없음 | DDS 보안 지원
실시간성 | 제한적 | RT 지원 가능
개발 언어 | Python, C++ | Python, C++ (Rust, Java 일부 가능)

## Slide 5: 간단예제 모음
ros2 –version
ROS2가 정상적으로 설치되었는지 확인
# 거북이 시뮬 실행
ros2 run turtlesim turtlesim_node
# 키보드로 거북이 조종하기
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

## Slide 6: 로봇에서 사용하는 좌표 회전표현에는 어떤 종류가 있는지 간략하게 작성해보세요.
Rotation Matrix (회전 행렬) 3×3 행렬로 회전을 표현. 직관적이지만 중첩 계산 시 복잡해질 수 있음.
Euler Angle (오일러 각) Roll, Pitch, Yaw 3개의 각도로 회전 표현. 간단하지만 Gimbal Lock 문제가 있음.
Quaternion (쿼터니언) 복소수 기반 4차원 표현. 계산 효율이 높고 Gimbal Lock 문제 없음. ROS에서 자주 사용됨.
Axis-Angle (축-각 표현) 회전할 축과 각도를 이용한 표현. 직관적이지만 실용성은 Quaternion에 비해 떨어짐.

## Slide 7: ROS2 주요 개념 & 알아야 할 핵심 내용
Node (노드)
특정 기능을 수행하는 하나의 실행 단위(프로세스).
예시:카메라제어 노드,이미지 처리 노드, 모터제어 등
명령어 예시:
ros2 run turtlesim turtlesim_node

## Slide 8: ROS2 주요 개념 & 알아야 할 핵심 내용
Topic (토픽)
정의: 노드 간 데이터를 주고받는 채널.
Pub-Sub 구조:
  Publisher: 데이터를 보내는 쪽
  Subscriber: 데이터를 받는 쪽
주로 센서 데이터, 상태 전달 등에 사용됨
ros2 topic list
ros2 topic echo /topic_name
ros2 topic pub /topic_name std_msgs/String "data: 'Hello'"

## Slide 9: ROS2에서 서비스(Service)는 어떤 통신 방식으로 옳은 것은 무엇인가요?
1) 비동기식 단방향 통신 방식
2) 동기식 양방향 통신 방식
3) 단방향 브로드캐스트 방식
4) 비동기식 양방향 통신 방식
5) 다중 채널 병렬 통신 방식